## Slide 1: SPI 协议

## Slide 2
一、 SPI协议
SPI( Serial Peripheral Interface) 串行外围设备接口，是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。
SPI 主要应用在 EEPROM, Flash， 实时时钟，数模转换器(ADC)。它在芯片中只占用四根管脚 (Pin) 用来控制以及数据传输, 节约了芯片的 pin。

## Slide 3
SPI模式0和模式2
CPHA=0

## Slide 5
SPI模式1和模式3
CPHA=1

## Slide 7
二、STM32引脚及配置方式
SPI1引脚
CS→PA4
SCK→PA5
MISO →PA6
MOSI →PA7

## Slide 9
SPI波特率
时钟FCLK时钟为源。
000： fPCLK/2 001： fPCLK/4
010： fPCLK/8 011： fPCLK/16
100： fPCLK/32 101： fPCLK/64
110： fPCLK/128 111： fPCLK/256

## Slide 10
SPI底层驱动
SPI 结构体成员
（1） SPI_Mode ：
主 机 模 式（SPI_Mode_Master）
从 机 模 式（SPI_Mode_Slave）
（2） SPI_DataSize ： 8 位 16 位

## Slide 11
（3）SPI_CPOL 和 SPI_CPHA
已经讲过
（4） SPI_NSS （CS）
（5） SPI_BaudRatePrescaler

## Slide 12
（6） SPI_FirstBit ：
MSB LSB
1 0 1 0 0 9 8 5
（7） SPI_CRCPolynomial

## Slide 13
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;

## Slide 14
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);

## Slide 15
三、SPI中断

## Slide 16
四、 FLASH芯片驱动编写
芯片特点

## Slide 17
2.驱动编写
（1）指令

## Slide 19
（2）写使能 (06H)

## Slide 20
（3）写禁止（04H）

## Slide 21
（4）读状态寄存器（05或35H）

## Slide 22
（5）扇区擦除（03H）

## Slide 23
（6）读数据（03H）

## Slide 24
3. FLASH_SendByte() 函数 u8 SPI_FLASH_SendByte(u8 byte)
{ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == 0);
SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == 0)
｛ test--; if (test==0) return 0;｝;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
}

## Slide 25
4. 写使能
void SPI_FLASH_WriteEnable(void)
{
SPI_FLASH_CS_LOW();
SPI_FLASH_SendByte(W25X_WriteEnable);
SPI_FLASH_CS_HIGH();
}

## Slide 26
5. 读取ID
u32 SPI_FLASH_ReadDeviceID(void)
{ u32 Temp = 0;
SPI_FLASH_CS_LOW();
SPI_FLASH_SendByte(W25X_DeviceID);
SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
Temp = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
SPI_FLASH_CS_HIGH();
return Temp;
}